## Slide 2: Auswahlkriterien
Systemverhalten
  Stabilität
  Zeitliches Verhalten
  Stationäres Verhalten
  Robustheit
Voraussetzungen an Regelstrecken
  Stabil/Instabil
  SISO/MIMO Fähigkeit
  Linear/Nichtlinear, Zeitinvariant/Zeitvariant
  Regler Strukturen, Anzahl Optimierungs-Parameter
Schwierigkeit der Parametrierung
  Benutzerfreundlichkeit
Automatisierungsgrad
  Tools/Technologien
  Eingriffe des Anwenders

## Slide 3: Recherchierte Methoden
Lambda-Tuning
Pol-Platzierung
LQR
Ziegler-Nichols
Matlab systune
Matlab looptune
Genetische Algorithmen
Neuroevolution

## Slide 4: Lambda-Tuning
Prinzip der Pol-Nullstellenkürzung mit PID-Regler
+ Verwendet nur einen tuning Parameter: λ
+ Einfach automatisierbar
+ Benutzer muss nur einen Parameter einstellen. Dies kann mit einem GUI Element wie
z.B. einem Slider umgesetzt werden
- Das Modell muss stabil sein
- Das Modell muss eine spezifische Form aufweisen
- Das Modell muss linear und zeitinvariant sein
- Nicht geeignet für MIMO-Systeme
- Reglerstrucktur ist auf PID-Regler beschränkt

## Slide 5: Pol-Platzierung
Pole des geschlossenen Systems können durch den Anwender frei platziert werden, um das gewünschte Systemverhalten zu erreichen.
+ Volle Kontrolle über die Pole des geschlossenen Regelkreises
+ Einfach automatisierbar
+ Kann auf instabile Systeme angewendet werden
+ Geeignet für MIMO-Systeme
+ Die Platzierung der Pole kann mit Hilfe eines GUI-Editors graphisch erfolgen
- Benötigt ein intuitives Verständnis für den Einfluss der Polpositionen auf das System
- Das Modell muss linear und zeitinvariant sein

## Slide 6: LQR
Plaziert die Pole aufgrund einer vorgegebenen Bewertungsfunktion. Die Bewertungsfunktion kann den Zustandsvektor und die Steuersignale mit einbeziehen.
+ Volle Kontrolle über die Pole des geschlossenen Regelkreises
+ Einfach automatisierbar
+ Kann auf instabile Systeme angewendet werden
+ Geeignet für MIMO-Systeme
- System sollte Regelungsnormalform vorliegen damit das bestimmen der
Kostenmatrizen einfacher ist
- Bestimmung der Gewichtungsmatrizen ist nicht intuitiv
- Das Modell muss linear und zeitinvariant sein

## Slide 7: Ziegler-Nichols
Empirische Ermittlung der PID-Parameter für ein grob funktionierenden Regler
+ Benötigt kein Modell
+ Einfach automatisierbar und mit einem Modell besonders einfach automatisierbar
+ Benötigt keine komplexe Mathematik
+ GUI Gestaltung ist sehr einfach da es nur wenige tabellarische
Auswahlmöglichkeiten gibt
- Kann nicht auf instabile Systeme angewendet werden
- Kann nur für minimalphasige Systeme angewendet werden
- Ziegler-Nichols mit Hilfe der Stabilitätsgrenze kann ohne Modell am realen Prozess
kaum umgesetzt werden
- Die Methoden dienen nur für einen ersten Reglerentwurf und sind keineswegs optimal
- Nur Systeme der Form PT1, PT2 oder PT3 geeignet
- Nicht geeignet für MIMO-Systeme
- Reglerstruktur ist auf PID-Regler beschränkt

## Slide 8: Matlab systune
Komplexes Werkzeug zur vielseitigen Optimierung von Systemparametern aufgrund von Bewertungskriterien
Optimiert den ein ganzes System
+ Sehr flexibel
+ Einfach automatisierbar
+ Optimierung kann sehr detailliert vorgenommen werden
+ Kann auf instabile Systeme angewendet werden
+ Geeignet für MIMO-Systeme
+ Kann beliebig viele Parameter optimieren
+ Grafischer Editor wird durch Matlab bereitgestellt
- Benötigt Matlab mit Version >= R2012b
- Das Modell muss als genss Modell vorliegen
- GUI Gestaltung zur Eingabe der Optimierungsziele ist komplex
- Reglerstruktur muss vorgegeben werden

## Slide 9: Matlab looptune
Ähnlich wie systune, aber optimiert nur einen Feedbackloop
+ Kann auf instabile Systeme angewendet werden
+ Geeignet für MIMO-Systeme
+ Kann beliebig viele Parameter optimieren
- Benötigt Matlab mit Version >= R2011b
- Das Modell muss als genss Modell vorliegen
- GUI Gestaltung zur Eingabe der Optimierungsziele ist komplex
- Reglerstruktur muss vorgegeben werden

## Slide 10: Genetische Algorithmen
Orientiert sich an der natürlichen Evolution um bessere Systemparameter zu finden
+ Geeignet für MIMO-Systeme
+ Kann beliebig viele Parameter optimieren
+ Sehr flexibel bezüglich der Reglerstruktur
+ Kann auf nichtlineare Regelstrecken und Regler angewendet werden
+ Der Algorithmus allein kann ohne Modellwissen arbeiten
+ Gut automatisierbar
- Da die Optimierung auf reiner Simulation basiert, muss jedoch ein Modell der Regelstrecke vorliegen
- Kann nicht auf zeitvariante Regelstrecken angewendet werden
- Instabile Systeme können stabilisiert werden, jedoch ist dies nicht garantiert
- Benötigt eine gut definierte Bewertungsfunktion. Es kann sehr schwierig sein eine
gute Bewertungsfunktion zu definieren. Gewünschtes Transientenverhalten, Überschwingen, Robustheitsanforderungen, etc.
müssen während des bewertens in eine Zahl zusammengefasst werden. - Reglerstruktur muss vorgegeben werden
- Optimierung kann lange dauern je nach Anzahl Parameter, Komplexität der Regelstrecke und Population/Generationen Grösse
- Es ist nicht garantiert, einen optimalen Regler zu finden
- Reglerstruktur muss vorgegeben werden

## Slide 11: Neuroevolution
Erweiterung des genetischen Alg. auf das mutieren der Reglerstruktur
+ Geeignet für MIMO-Systeme
+ Kann beliebig viele Parameter optimieren
+ Sehr flexibel bezüglich der Reglerstruktur
+ Kann auf nichtlineare Regelstrecken und Regler angewendet werden
+ Der Algorithmus allein kann ohne Modellwissen arbeiten
+ Die Reglerstruktur muss nicht vorgegeben werden
+ Sehr gut automatisierbar
- Da die Optimierung auf reiner Simulation basiert, muss jedoch ein Modell der Regelstrecke vorliegen
- Kann nicht auf zeitvariante Regelstrecken angewendet werden
- Instabile Systeme können stabilisiert werden, jedoch ist dies nicht garantiert
- Benötigt eine gut definierte Bewertungsfunktion. Es kann sehr schwierig sein eine
gute Bewertungsfunktion zu definieren. Gewünschtes Transientenverhalten, Überschwingen, Robustheitsanforderungen, etc.
müssen während des bewertens in eine Zahl zusammengefasst werden. - Reglerstruktur muss vorgegeben werden
- Optimierung kann lange dauern je nach Anzahl Parameter, Komplexität der Regelstrecke und Population/Generationen Grösse
- Es ist nicht garantiert, einen optimalen Regler zu finden